cloudstack VM Migrate

MigrateVMCmd

MigrateVMCmd extends BaseAsyncCmd
1、在management 的api调度模块中调度执行MigrateVMCmd的execute方法。

2、在MigrateVMCmd的execute方法的执行中，会检查VM的state，若不为running，则报异常；检查VM的HypervisorType：Unsupported Hypervisor Type for VM migration, we support XenServer/VMware/KVM/Ovm/Hyperv only；检查VM是否使用Local storage；通过VmWorkJobDispatcher调度器经过AsyncJob调度使用VirtualMachineManagerImpl的orchestrateMigrate方法（利用java的反射）；在VirtualMachineManagerImpl组件的方法中，向迁移目标机器agent发送
PrepareForMigrationCommand；向迁移的原始机器agent发送MigrateCommand。

3、在agent端，对于PrepareForMigrationCommand，测试能否连接VM的volume，iso所在的一级，二级存储。
4、对于MigrateCommand，agent会创建一个单独的线程执行libvirt的迁移VM的接口调用。在这里，
会预留1000ms的时间让执行迁移VM任务的线程执行
(1)、达到1000ms，主线程会
Sets maximum tolerable time for which the domain is allowed to be paused at the end of live migration. It's supposed to be called while the domain is being live-migrated as a reaction to migration progress.
设置热迁移的最大容忍时间，我的理解是若VM在热迁移过程达到给定时间后便暂停VM，不管迁移VM是否完成。
vm.migrate.downtime=2000 //ms

（2）、每间隔100ms，主线程会
pause vm if we meet the vm.migrate.pauseafter threshold and not already paused
比较sleeptime和
vm.migrate.pauseafter=1500 //ms
的值，如果sleeptime大于vm.migrate.pauseafter，且VM还处于running状态
就会suspend VM
注：若是设置vm.migrate.pauseafter过小（100ms），有可能VM在迁移前便暂停，则迁移会失败，找不到domain。
（3）、设置迁移VM的速度
参数为vm.migrate.speed
agent.properties里面默认是没有设置的，agent的默认做法是使用ethtoos命令查询网络接口的Speed，比如10M/s，则设置vm.migrate.speed为10。

这3个参数可以设置（在agent.properties文件）。

迁移VM With Volume
MigrateVirtualMachineWithVolumeCmd
(注，KVM的resource不支持处理MigrateWithStorageCommand，ui界面操作迁移VM With Volume实际上执行的是migrateVirtualMachine)
MigrateVirtualMachineWithVolumeCmd extends BaseAsyncCmd

1、在management 的api调度模块中调度执行MigrateVirtualMachineWithVolumeCmd的execute方法。

2、在MigrateVirtualMachineWithVolumeCmd的execute方法的执行中，通过VmWorkJobDispatcher调度器经过AsyncJob调度使用VirtualMachineManagerImpl的orchestrateMigrate方法（利用java的反射）；
在network相关的prepareNicForMigration中，会向VM的src host发送
PvlanSetupCommand；

在执行迁移VM with Volume时，发送MigrateWithStorageCommand到agent端；

3、在agent端，针对PvlanSetupCommand，调用/usr/share/cloudstack-common/scripts/vm/network/ovs-pvlan-vm.sh -b _guestBridgeName -p primaryPvlan -i isolatedPvlan -v vmMac

针对MigrateWithStorageCommand，agent上为KVM的resource不支持处理MigrateWithStorageCommand。（ ui界面操作迁移VM With Volume实际上执行的是migrateVirtualMachine）.