Volume

1、create volume（新建空白卷或依快照创建卷）

（1） 在management API调度模块中执行CreateVolumeCmd
CreateVolumeCmd extends BaseAsyncCreateCustomIdCmd
因此，在management端会执行CreateVolumeCmd的create和execute方法。

（2） 在CreateVolumeCmd的create方法中，对操作账户的作权限检查，对账户，账户所属的域，父域的使用资源限制作检查；检查是否超出一级存储的限制；检查参数的合法性；在cloud数据库数据表volumes插入一条记录；增加资源限制类的资源已使用量。

（3）在CreateVolumeCmd的execute方法中，读取cloud数据库数据表volumes的记录，如果是依据snapshot创建卷则执行createVolumeFromSnapshot，参数中传入了VMid，则将新建的卷attach到VM上，否则为新建一个空白卷，新建空白卷返回数据库中的记录，在attach到VM中才会正式的创建volume。
(4) 如果是依据snapshot创建卷则执行createVolumeFromSnapshot，查询一级存储池；找到一级存储池所在的host，发送CopyCommand(CopyCommand extends Command implements StorageSubSystemCommand)给host（agent，通过primary的clusterid找rand（）一台host机）)。
（5）、agent调用LibvirtComputingResource执行executeRequest->StorageSubsystemCommandHandlerBase 执行handleStorageCommands;底层对于一，二极存储为nfs，snapshot到源卷为qcow2，是直接用cp命令将snapshot的源卷拷贝一份为new volume。

2、delete volume（删除卷）
（1） 在management API调度模块中执行DeleteVolumeCmd
DeleteVolumeCmd extends BaseCmd
因此，在management端会执行DeleteVolumeCmd的execute方法。

（2）在DeleteVolumeCmd的execute方法中，检查基于该volume是否有snapshot处于正在创建中，有的话提示并返回；检查操作账户对volume的权限；检查操作的volume是否attach到VM， 有的话提示并返回；在数据库cloud的volumes表中设置volume为destory状态且与快照管理策略分离该volume，并更新用户的资源限制，检查如果volume存在一级存储，则从一级存储中销毁卷(发送DeleteCommand给primary关联的host（agent，通过primary的clusterid找rand（）一台host机）)，如果volume存在二级存储（volume被download过），则从二级存储中销毁卷；删除volume的所有缓存实体；

(3)、一级存储中销毁卷：agent调用LibvirtComputingResource处理DeleteCommand命令，最终调用libvirt的api接口删除volume。

（4）、二级存储销毁volume：发送DeleteCommand给SSVM（SSVM中运行一个agentshell的java类，它使用PremiumSecondaryStorageResource作为serverresource创建agent），agent调用PremiumSecondaryStorageResource处理DeleteCommand命令，找到volume文件存储的路径，删除volume文件。

3、attach volume（attach 卷到VM）
（1） 在management API调度模块中执行AttachVolumeCmd
AttachVolumeCmd extends BaseCmd
因此，在management端会执行AttachVolumeCmd的execute方法。

（2）在AttachVolumeCmd的execute方法中，检查目标虚拟机是否有VM Snapshot,若有，则不能attach volume；
1)、根据VM中已有的Volume所在的一级存储（优先考虑rootVolume），选着相同的一级存储创建Volume，创建Volume时，由storage_pool_host_ref
和hsot两张表找出一级存储所在的host，会向该host发送CreateObjectCommand；
2）、根据新建的Volume和VM中已存在的Volume所在的一级存储的scope，决定是否需要move Volume；
3）、如果VM处于running状态，向agent发送AttachCommand；否则，更新volume的数据库表。

（3） 在agent上，针对CreateObjectCommand，KVM hypervisor与nfs type 一级存储会调用qemu-img create命令创建Volume。

在agent上，针对AttachCommand，KVM hypervisor与qcow2类型的Volume会调用libvirt的attachDevice接口。

参数：
在kvm类型的hypervisor，支持一台guestVM最多挂在6个dataVolume（表hypervisor_capabilities）；

4、detach volume（detach VM的卷）
（1） 在management API调度模块中执行DetachVolumeCmd
DetachVolumeCmd extends BaseAsyncCmd
因此，在management端会执行DetachVolumeCmd的execute方法。
（2） 在DetachVolumeCmd的execute方法中，若果VM为running状态，则向（VM的lastHostid）agent发送DettachCommand；否则，更新volume的数据库表。
（3） 在agent上，针对DettachCommand，KVM hypervisor与qcow2类型的Volume会调用libvirt的detachDevice接口。

5、resize volume
ResizeVolumeCmdByAdmin extends ResizeVolumeCmd

（1） 在management API调度模块中执行ResizeVolumeCmdByAdmin
ResizeVolumeCmdByAdmin 处于 BaseAsyncCmd的继承体系
因此，在management端会执行ResizeVolumeCmdByAdmin的execute方法。

（2）在ResizeVolumeCmdByAdmin的execute方法中，检查Volume是否attach到VM上，若是，检查目标虚拟机是否有VM Snapshot,若有，则不能 resize volume；若果该Volume还没有分配VM即不处于Allocated，则仅更新数据库；
向agent端发送
ResizeVolumeCommand

ResizeVolumeCommand
（3）在agent端，针对ResizeVolumeCommand，对type为CLVM，QCOW2的Volume文件调用脚本resizevolume.sh
，其它类型调用libvirt的接口实现resizeVolume。

6、migrate volume

MigrateVolumeCmdByAdmin extends MigrateVolumeCmd

（1） 在management API调度模块中执行MigrateVolumeCmdByAdmin
MigrateVolumeCmdByAdmin 处于 BaseAsyncCmd的继承体系
因此，在management端会执行MigrateVolumeCmdByAdmin的execute方法。

（2）在AttachVolumeCmd的execute方法中，向agent发送MigrateVolumeCommand。

（3）在agent端，针对MigrateVolumeCommand，在KVM的resource：LibvirtComputingResource
是一个不支持的command。（但是，奇怪agent如何操作，把处理的command变成了CopyCommand）